Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к конкурсу профессионального мастерства среди обучающихся

по программе подготовки специалистов среднего звена

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

по компетенции «Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов»

ПК 1.1. Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания автомобильных дорог и аэродромов.

ПК 1.2. Участвовать в геологических работах в процессе изыскания автомобильных дорог и аэродромов.

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов.

ПК  1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их элементов

|  | Эксперты – разработчики: Шурасьева С.Л., Ежкова И.Н., преподаватели ГБПОУ «ГК г. Сызрани» |
| --- | --- |

Сызрань, 2020

## 1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

## 2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Участник должен самостоятельно выполнить задания по  компетенциям

Задание  включает в себя:

  - Описание;

  - Инструкция для участника по прохождению задания;

  - Инструкции для членов конкурсного жюри.

4. Категория участников

Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена 08.02.05. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ

Инструкция для конкурсантов

по процедуре оценки результатов выполнения практического задания

1. Пройдите инструктаж по технике безопасности и распишитесь в соответствующем журнале учёта.

3. Пройдите в указанное место для выполнения практических заданий.

4. Изучите содержание практического задания.

5. Выполните практические задания в установленное время (указано в условиях выполнения задания), соблюдая правила охраны труда и установленный порядок ведения работ.

6. Во время выполнения задания Вам предоставляется возможность получить консультации у членов организационного жюри по следующим вопросам:

- неисправность или некомплектность предложенного оборудования, инструмента, оснастки;

- некомплектность или отсутствие должного качества расходных материалов.

7. По завершению практического задания отчитайтесь членам организационного жюри (сдайте работу на экспертизу).

8. Приведите в порядок рабочее место.

Задание 1:

# Заполнить журнал нивелирования трассы строительства автомобильной дороги.

Исходные данные – результаты геодезических измерений нивелирования, занесенные в ведомость нивелирной трассы.

Рисунок 1  Схема геометрического нивелирования. Вычисление превышений

Дано:

Станция 1: ач =3911

вч =1210

ак =7696

вк =4997

Станция 2:  ак =2966

вч = 2456

ак =2966

вк = 3234

Станция3:  ач =  0943

вч = 3396

ак = 4128

вк =6581

Станция 4:  ач =0625

вч =3120

ак = 3754

вк =6249

hч=ач - вч

h=ак – вк

Условия выполнения практического задания

Оборудование:

- Компьюетер

- П/о Компас

Расходные материалы:

- бумага формат А4

Документация:

- Порядок выполнения работы;

Норма времени на одного конкурсанта:

- 60 минут, в том числе (примерно):

- изучение задания и документации, подготовка к работе – 5 минут;

- выполнение задания – 50 минут.

Место проведения конкурса профессионального мастерства:

Кабинет 203

Порядок выполнения задания

# Занять рабочее место по указанию члена жюри.

# Получить и изучить задание.

- Выполнить работы в соответствии с нормой времени.

- Соблюдать технику безопасности при выполнении работ.

Критерии оценки выполнения практического задания

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и аэродромов.

| № п/п | Критерии оценки показателей | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| Показатель 1. Вести и оформлять документацию изыскательской партии. |
| 1.1 | -Вычислил превышения по черной и красной стороне рейки выполнено на всех станциях. -За каждое неверно вычисленное превышение снимается 1 балл | 8 |
| 1.2 | -Вычислил разности между превышениями по черной стороне и красной стороне рейки на всех станциях - За каждое неверно выполненное вычисление разности между превышениями по черной стороне и красной стороне рейки снимается 1 балл | 4 |
| 1.3 | - Вычислил отметки связующих точек по превышению - За каждое неверно выполненное вычисление отметки связующих точек по превышению снимается 1 балл | 4 |
| 1.4 | - Вычислил ГИ (горизонты инструмента) на каждой станции - За каждое неверно выполненное вычисление ГИ (горизонты инструмента) на станции снимается 1 балл | 4 |
| 1.5 | - Вычислил отметки промежуточных точек через горизонт инструмента на каждой станции - За каждое неверно выполненное вычисление отметок промежуточных точек через горизонт инструмента снимается 1 балл | 4 |
| 1.6 | - Выполнил постраничный контроль - За невыполненный постраничный контроль снимается 1 балл | 1 0 |
| 1.7 | -Заполнил журнал нивелирования автомобильной трассы - За каждое неверное заполнение журнала нивелирования трассы снимается 1 балл | 58 |
| Итого по ПК 1.1 | 83 |

Сводная оценочная таблица результатов выполнения практического задания

конкурса профессионального мастерства

# по профессиональной компетенции

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и аэродромов.

Наименование ОУ: ГБПОУ  «ГК г.Сызрани»

Дата проведения:

| № п/п | ФИО кандидата | Критерии оценки показателей | Набрано баллов | % выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вычисление превышения по черной и красной стороне рейки выполнено на всех станциях. | Вычисление разности между превышениями по черной стороне и красной стороне рейки на всех станциях | Вычислите отметки связующих точек по превышению | Вычисление ГИ (горизонты инструмента) на каждой станции | Вычисление отметок промежуточных точек через горизонт инструмента на каждой станции | Выполнение постраничного контроля | Заполнение журнала нивелирования трассы |  |  |  |
| Максимальное количество баллов | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 58 | 83 |  |  |

Член жюри ____________________________________________________________________________

3. Выполните чертежи конструктивного элемента автомобильных дорог в формате А4

# 4 Выполните  чертеж мостового сооружения на автомобильной дороге согласно варианту в формате А4

| Вариант | Сооружение |
| --- | --- |
| 1 | Мост |
| 2 | Путепровод |
| 3 | Виадук |
| 4 | Эстакада |

# Критерии оценки

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов.

| Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 3.1.Определил понятие земляного полотна насыпи, выемки, дорожной одежды | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.2.Выбрал формат чертежа | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.3.Выбрал масштаб чертежа | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.4.Выбрал ориентацию чертежа | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.5.Начертил конструкцию | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.6.указал размеры конструкции | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.7.указал название чертежа | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.8.Указал на чертеже основные элементы конструкции | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.9.Определил понятие основных элементов конструкции | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| Максимальное количество баллов –45 |

Приложение 7.

# Сводная таблица оценки сформированности

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов.

Наименование ОУ: ГБПОУ  «ГК г.Сызрани»

Дата проведения:

| № п/п | Ф.И.О. экзаменуемого | ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов | Набрано баллов | Процент выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1.Определил понятие земляного полотна насыпи, выемки, дорожной одежды | 3.2.Выбрал формат чертежа | 3.3.Выбрал масштаб чертежа | 3.4.Выбрал ориентацию чертежа | 3.5.Начертил конструкцию | 3.6.указал размеры конструкции | 3.7.указал название чертежа | 3.8.Указал на чертеже основные элементы конструкции | 3.9.Определил понятие основных элементов конструкции |  |  |  |
| Макс. количество баллов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |  |  |

# Критерии оценки

ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их элементов на автомобильных дорогах и аэродромах.

| Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 3.1.Определил понятие мостового сооружения | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.2.Выбрал формат чертежа | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.3.Выбрал масштаб чертежа | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.4.Выбрал ориентацию чертежа | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.5.Начертил сооружение | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.6.указал размеры сооружения | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.7.указал название чертежа | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.8.Указал на чертеже основные элементы сооружения | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| 3.9.Определил понятие основных элементов сооружения | выполнил | 5 балл |
|  | нет | 0 баллов |
| Максимальное количество баллов –45 |

Приложение 7.

# Сводная таблица оценки сформированности

ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их элементов на автомобильных дорогах и аэродромах.

Наименование ОУ: ГБПОУ  «ГК г.Сызрани»

Дата проведения:

| № п/п | Ф.И.О. экзаменуемого | ПК 1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их элементов на автомобильных дорогах и аэродромах. | Набрано баллов | Процент выполнения | Заключение о сформированности ПК 1.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.1.Определил понятие мостового сооружения | 3.2.Выбрал формат чертежа | 3.3.Выбрал масштаб чертежа | 3.4.Выбрал ориентацию чертежа | 3.5.Начертил конструкцию | 3.6.указал размеры сооружения | 3.7.указал название чертежа | 3.8.Указал на чертеже основные элементы сооружения | 3.9.Определил понятие основных элементов сооружения |  |  |  |
| Макс. количество баллов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |  |  |

Таблица итоговых результатов оценки выполнения комплексного практического задания

Наименование ОУ: ГБПОУ «ГК г.Сызрани»

Дата проведения:

| Номер участника, полученный при жеребьевке | Ф.И.О. участника конкурса | Итоги сформированности ПК1.1. | Итоги сформированности ПК 1.2. | Итоги сформированности ПК 1.3. | Итоги сформированности ПК 1.4. | Освоение ВПД в целом | Заключение об освоении ПМ.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения |  |
| Макс. количество баллов | 83 |  | 20 |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |