Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурс профессионального мастерства

по компетенциям

ПК 6.1. Выполнять слесарную обработку деталей при ремонте дорожно-строительных машин и тракторов

ПК 6.2. Проводить профилактическое обслуживание механизмов двигателя внутреннего сгорания дорожно-строительных машин и тракторов

ПК 6.3.  Выполнять ремонт узлов и механизмов двигателя внутреннего сгорания дорожно-строительных машин и тракторов

|  | Эксперты – разработчики: Шурасьева С.Л. преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Ларькина Т.В. преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани» |
| --- | --- |

Сызрань, 2020

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Проводить профилактическое обслуживание механизмов двигателя внутреннего сгорания дорожно-строительных машин и тракторов

1.1.2 Описание профессиональной компетенции.

Компетенция включает знания по профилактическому обслуживанию механизмов дорожно-строительных машин и тракторов:

- Техническое обслуживание №1 механизмов дорожно-строительных машин и тракторов

- Техническое обслуживание №2 механизмов дорожно-строительных машин и тракторов

- Требования охраны труда при обслуживании механизмов дорожно-строительных машин и тракторов

1.2 Название и описание профессиональной компетенции.

1.2.1 Название профессиональной компетенции: Выполнять ремонт узлов и механизмов двигателя внутреннего сгорания дорожно-строительных машин и тракторов

1.2.2 Описание профессиональной компетенции.

Компетенция включает знания по следующим основным автомобильным узлам и агрегатам:

- Система смазки (ремонт масляного насоса)

1.3.  Название и описание профессиональной компетенции.

1.3.1. Название профессиональной компетенции: Выполнять слесарную обработку деталей при ремонте дорожно-строительных машин и тракторов

- Резка, опиливание, нарезание  резьбы.

## 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

## 3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Участник должен самостоятельно выполнить задания по  компетенциям Профилактическое обслуживание механизмов дорожно-строительных машин и тракторов, Ремонт узлов и механизмов дорожно-строительных машин и тракторов.

Задание  включает в себя:

  - Описание;

  - Инструкция для участника по прохождению задания;

  - Инструкции для членов конкурсного жюри.

4. Категория участников

Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

Инструкция для конкурсантов

по процедуре оценки результатов выполнения практического задания

1. Пройдите инструктаж по технике безопасности и распишитесь в соответствующем журнале учёта.

3. Пройдите в указанное место для выполнения практических заданий.

4. Изучите содержание практического задания.

5. Выполните практические задания в установленное время (указано в условиях выполнения задания), соблюдая правила охраны труда и установленный порядок ведения работ.

6. Во время выполнения задания Вам предоставляется возможность получить консультации у членов организационного жюри по следующим вопросам:

- неисправность или некомплектность предложенного оборудования, инструмента, оснастки;

- некомплектность или отсутствие должного качества расходных материалов.

7. По завершению практического задания отчитайтесь членам организационного жюри (сдайте работу на экспертизу).

8. Приведите в порядок рабочее место.

Задание 1:

Выполнить  разборку масляного насоса (автомобиля ЗИЛ-130),  определить и устранить неисправности, произвести сборку  насоса.

Условия выполнения практического задания

Масляный насос (автомобиля ЗИЛ 130)

Оборудование:

- тиски слесарные;

- верстак с тисками.

Инструменты:

- гаечные ключи на 12, 27 мм;

- набор щупов;

- динамометрическая рукоятка;

- штангенциркуль ШЦ-1;

- молоток;

- выколотка.

Расходные материалы:

- обтирочные материалы.

Документация:

- Порядок выполнения работы;

- Технологическая карта.

Спецодежда:

- халат (куртка или комбинезон);

- головной убор;

- специальная закрытая обувь.

Норма времени на одного конкурсанта:

- 30 минут, в том числе (примерно):

- изучение задания и документации, подготовка к работе – 5 минут;

- выполнение задания – 20 минут.

Место проведения конкурса профессионального мастерства:

Демонтажно-монтажная мастерская строительного профиля ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

Порядок выполнения задания

# Надеть спецодежду и занять рабочее место по указанию члена жюри.

# Получить и изучить задание.

# Изучить технологическую карту.

# Выбрать диагностические приборы, инструменты и рационально разложить их на верстаке.

# Произвести работу по очистке ветошью масляного насоса.

- Взять насос и произвести внешний осмотр корпуса масляного насоса, с целью выявления механических повреждений.

- Закрепить насос в тисках.

- Вывернуть пробку из корпуса верхней секции  и вынуть детали перепускного клапана.

- Вывернуть пробку из перегородки и вынуть детали редукционного клапана.

- Вывернуть и вынуть из корпуса верхней секции болты.

- Разъединить детали масляного насоса (перегородку и ведущий вал с шестернями не разъединять) и очистить их от загрязнений.

- Произвести замеры радиального зазора между шестерней и корпусом насоса щупом.

- Произвести замер внутреннего диаметра отверстия ведомой шестерни штангенциркулем.

- Визуально осмотреть детали и определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации (корпус, шестерни, валы, прокладки, клапана).

- Произвести замену вышедших из строя деталей.

- Произвести сборку масляного насоса (в обратной последовательности разборки).

- Произвести протяжку болтов динамометрической рукояткой.

- Выполнить работы в соответствии с нормой времени.

- Соблюдать технику безопасности при выполнении работ.

Критерии оценки выполнения практического задания

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одет в специальную одежду, обувь, перчатки, головной убор | 1 |
| 2 | Соблюдает технику безопасности при выполнении работ | 1 |
| 3 | Выбирает диагностические приборы и приспособлений (штангенциркуль, набор щупов) | 2 |
| 4 | Выбирает инструмента (молоток, выколотку, гаечные ключи на 12, 14 мм., головку на 14мм) | 5 |
| 5 | Очищает корпуса насоса ветошью и осматривает его, выявляя механические повреждения | 2 |
| 6 | Разбирает насос в соответствии с инструкцией выполнения работ и раскладывает детали на рабочем месте в порядке разборки | 5 |
| 7 | Очищает и визуально осматривает детали насоса, определяет их пригодность к дальнейшей эксплуатации (корпус, шестерни, валы, прокладки, клапана) | 2 |
| 8 | Измеряет зазор между ведомой шестерней и корпусом, диаметр отверстия под ось в ведомой шестерне. | 2 |
| 9 | Заменяет все вышедшие из строя детали. | 8 |
| 10 | Производит сборку масляного насоса (в обратной последовательности разборки). | 5 |
| 11 | Производит протяжку болтов в требуемой последовательности и с требуемым усилием | 2 |
| 12 | Проверяет работу насоса после устранения неисправностей. | 1 |
| 13 | По окончании выполнения работ убирает рабочее место | 1 |
|  | Итого | 37 |

Сводная оценочная таблица результатов выполнения практического задания

конкурса профессионального мастерства

по профессиональной компетенции Выполнять ремонт узлов и механизмов двигателя внутреннего сгорания дорожно-строительных машин и тракторов

Структурное подразделение ГБПОУ «ГК г. Сызрани» - строительный профиль

Специальность - 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Этап конкурса  - внутриколледжный

Дата выполнения задания - ______________

| № п/п | Номер участника согласно жеребьёвке | Одет в специальную одежду | Соблюдает технику безопасности при выполнении работ | Выбирает диагностические приборы и приспособлений | Выбирает инструмента | Очищает корпуса насоса и осматривает его | Разбирает насос в соответствии с инструкцией | Очищает и визуально осматривает детали насоса | Производит измерения | Заменяет все вышедшие из строя детали. | Производит сборку | Производит протяжку болтов | Проверяет работу насоса | Убирает рабочее место | Набрано баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. кол-во баллов | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 37 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Член жюри ____________________________________________________________________________

Задание 2:

Конкурсанту необходимо провести техническое обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2) ЗМЗ-402, привести системы в рабочее состояние.

Условия выполнения практического задания

Автомобиль:

- двигатель ЗМЗ-40911.10

Оборудование:

- тахометр;

- газоанализатор;

- источник сжатого воздуха.

Инструменты:

- набор отверток;

- набор ключей;

- ключ свечной;

- динамометрический ключ;

- щуп;

- монтажная лопатка;

- линейка;

Расходные материалы:

- неэтилированный бензин;

- масло для двигателя;

Проволока диаметром 3 мм, 4 мм;

Документация:

- Руководство по эксплуатации двигателя ЗМЗ 902.

Спецодежда:

- халат (куртка или комбинезон);

- головной убор;

- специальная закрытая обувь.

Норма времени на одного конкурсанта:

- 40 минут, в том числе:

- изучение задания и документации, подготовка к работе – 5 минут;

- выполнение задания – 35 минут.

Место проведения конкурса профессионального мастерства:

Демонтажно-монтажная мастерская строительного профиля ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

Критерии оценки выполнения практического задания

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одел специальную одежду и обувь, использует защитные очки | 1 |
| 2 | Использует специальный инструмент | 1 |
| 3 | Соблюдает технику безопасности | 1 |
| 4 | Не мусорит, убрал за собой | 1 |
| 5 | Сложил инструмент. Убрал рабочее место | 1 |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| 6 | Проверил герметичность систем охлаждения питания, смазки | 1 |
| 7 | Проверил герметичность системы вентиляции картера; | 1 |
| 7 | Проверил работоспособность системы рециркуляции отработавших газов; | 1 |
| 8 | Отрегулировал натяжение ремней привода водяного насоса и генератора | 1 |
| 9 | Отрегулировал зазор между электродами свечей зажигания | 1 |
| 10 | Отрегулировал минимальную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газов | 1 |
| 11 | Отрегулировал изоляторы свечей зажигания и помехоподавительные наконечники | 1 |
| 12 | Заменил масло в двигателе и фильтрующий элемент масляного фильтра | 1 |
| ТО-2 |
| 13 | Проверил, при необходимости подтянул крепления головки бока цилиндров | 1 |
| 14 | Проверил, при необходимости подтянул крепления впускную трубу | 1 |
| 15 | Проверил, при необходимости подтянул крепления масляного картера | 1 |
| 16 | Проверил, при необходимости подтянул крепления фильтр тонкой отчистки топлива, топливного насоса, карбюратора | 1 |
| 17 | Проверил, при необходимости подтянул крепления генератора, стартера | 1 |
| 18 | Отчистил контрольное отверстие в водяном насосе для выхода охлаждающей жидкости | 1 |
| 19 | Отчистил стакан отстойник фильтра тонкой отчистки топлива и керамический фильтрующий элемент с последующей продувкой элемента сжатым воздухом или заменить фильтрующий элемент | 1 |
| 20 | Отчистил отверстие клапана рециркуляции отработавших газом во впускной трубе и продул впускную трубу | 1 |
| 21 | Отчистил крышку и бегунок датчика-распределителя зажигания | 1 |
| 22 | Смазал валик и втулку ротора датчика распределителя зажигания | 1 |
|  | Всего | 23 |

Сводная оценочная таблица результатов выполнения практического задания

конкурса профессионального мастерства

по профессиональной компетенции Проводить профилактическое обслуживание механизмов двигателя внутреннего сгорания дорожно-строительных машин и тракторов

Специальность - 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Этап конкурса  - внутриколледжный

Дата выполнения задания - _____________________

| № п/п | Номер участника согласно жеребьёвке | Одел специальную одежду и обувь, использует защитные очки | Использует специальный инструмент | Соблюдает технику безопасности | Не мусорит, убрал за собой | Сложил инструмент. Убрал рабочее место | Проверил герметичность систем охлаждения питания, смазки | Проверил герметичность системы вентиляции картера | Проверил работоспособность системы рециркуляции отработавших газов | Отрегулировал натяжение ремней привода водяного насоса и генератора | Отрегулировал зазор между электродами свечей зажигания | Отрегулировал минимальную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газов | Отрегулировал изоляторы свечей зажигания и помехоподавительные наконечники | Заменил масло в двигателе и фильтрующий элемент масляного фильтра | Проверил, при необходимости подтянул крепления головки бока цилиндров | Проверил, при необходимости подтянул крепления впускную трубу | Проверил, при необходимости подтянул крепления масляного картера | Проверил, при необходимости подтянул крепления фильтр тонкой отчистки топлива, топливного насоса, карбюратора | Проверил, при необходимости подтянул крепления генератора, стартера | Отчистил контрольное отверстие в водяном насосе для выхода охлаждающей жидкости | Отчистил стакан отстойник фильтра тонкой отчистки топлива и керамический фильтрующий элемент с последующей продувкой элемента сжатым воздухом или заменить фильтрующий элемент | Отчистил отверстие клапана рециркуляции отработавших газом во впускной трубе и продул впускную трубу | Отчистил крышку и бегунок датчика-распределителя зажигания | Набрано баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. кол-во баллов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Член комиссии 	__________________________________________________________________________

Задание 3:  При проведении профилактического обслуживания ДВС обнаружено подтекание  топливного насоса и дефектная шпилька крепления топливного насоса. Необходимо устранить неисправность.

Оборудование и инструмент на одного обучающегося:

- верстак с тисками.

- набор головок;

- ключ моментный;

- набор комбинированных ключей

- ножовка по металлу;

- молоток;

- набор плашек;

- плашкодержатель;

- напильник плоский;

- шаблон резьбовой;

- штангенциркуль ШЦ-1.

- угольник стальной слесарный;

- лекальная линейка;

- шпилька-образец M10 x55;

- гайка контрольная М10 х1,25;

- щетка-сметка;

- совок.

Расходные материалы в расчете на одного обучающегося:

- кисть для очистки грязи;

- притирочный порошок;

- пруток стальной диаметр стержня 7,8-7,9 мм;

- смазочный материал (резьбонарезное масло или аналогичное);

- обтирочные материалы.

Документация:

- Порядок выполнения работы;

- Эскиз шпильки

Эскиз шпильки

Спецодежда:

-халат (куртка или комбинезон);

-головной убор;

-специальная закрытая обувь.

# Критерии оценки

ПК 6.1	Выполнять слесарную обработку деталей при ремонте дорожно-строительных машин и тракторов

| Наименование параметра качества | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Показатель 1. Параметры слесарных операций при ремонте машин. |
| Полнота слесарных операций при ремонте соответствует установленным требованиям и заданным условиям. | Разметил и подготовил заготовку, изготовил шпильку, проверил резьбу наворачиванием контрольной гайки в соответствии с установленным требованиям и заданными условиям | 3 балла |
|  | За каждую невыполненную операцию снимается по 1 баллу. |  |
| Последовательность слесарных операций соответствует установленным требованиям и заданным условиям. | -Разметил и подготовил заготовку: пруток выправил; разметил; отрезал по разметке; снял две фаски. изготовил шпильку: разметил длину нарезаемой резьбы; зафиксировал заготовку в тисках; плашку М10 х1,25 установил в плашкодержателе; нарезал резьбы с двух сторон проверил резьбу контрольной гайки в соответствии с установленной последовательностью операций | 11 баллов |
|  | За нарушение описанной последовательности снимается 1 балл |  |
| Качество слесарных операций при ремонте соответствует установленным требованиям и заданным условиям. | Разметил и подготовил заготовку: проверку прямолинейности прутка провел с помощью угольника слесарного; пруток разметил штангенциркулем согласно эскизу, пруток отрезал по разметке, напильником снял две фаски под заход резьбы 1,6 х 45° изготовил шпильку: плашка М10х1,25 и надежно закрепил в плашкодержателе; использовал смазочный материал; нарезал резьбу без перекосов; без поломок заготовки и инструмента. проверил резьбу контрольной гайкой: шпилька очистил от стружки; проверил резьбу с двух сторон. в соответствии с установленными требованиями | 13 баллов |
|  | За каждую операцию, выполненную с нарушением установленных требований и (или) заданных условий, снимается по 1 баллу. |  |
| Требования охраны труда при проведении слесарных операций при ремонте соблюдены. | - работы производились в спецодежде; - работы производились только исправным и чистым инструментом; - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приемы ведения работ. | 5 баллов |
|  | нарушено хотя бы одно из требований охраны труда при проведении слесарных операций при ремонте машин. | 0 баллов |
| Показатель 2. Параметры деталей, узлов, механизмов и агрегатов после выполнения слесарных работ. |
| Параметры деталей после выполнения слесарных операций соответствуют установленным требованиям | Параметры длина всей шпильки; длина резьбовой части шпильки соответствует эскизу; отсутствуют срывы резьбы, рваная резьба, замятие резьбы; шпилька прямолинейна; гайка свободно наворачивается по всей длине резьбовой части шпильки. | 6 баллов |
|  | За каждый параметр, не соответствующий установленным требованиям и (или) заданным условиям, снимается по 1 баллу. |  |
| Максимальное количество баллов – 38 |

Приложение 3.

# Сводная таблица оценки сформированности

ПК 6.1	Выполнять слесарную обработку деталей при ремонте дорожно-строительных машин и тракторов

Наименование ОУ: ГБПОУ «ГК г.Сызрани»

Дата проведения:

| № п/п | Ф.И.О. экзаменуемого | Показатель 1. Параметры слесарных операций при ремонте машин | Показатель 2. Параметры деталей, узлов, механизмов и агрегатов после выполнения слесарных работ | Набрано баллов | Процент выполнения | Заключение о сформированности ПК 6.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полнота слесарных операций при ремонте соответствует установленным требованиям и заданным условиям. | Последовательность слесарных операций соответствует установленным требованиям и заданным условиям. | Качество слесарных операций при ремонте соответствует установленным требованиям и заданным условиям. | Требования охраны труда при проведении слесарных операций при ремонте соблюдены. | Параметры деталей после выполнения слесарных операций соответствуют установленным требованиям |  |  |  |
| Макс. количество баллов | 3 | 11 | 13 | 5 | 6 | 38 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводная ведомость

результатов выполнения практического задания конкурса профессионального мастерства

по профессиональным компетенциям: выполнять слесарную обработку деталей при ремонте дорожно-строительных машин и тракторов, проводить профилактическое обслуживание механизмов двигателя внутреннего сгорания дорожно-строительных машин и тракторов, выполнять ремонт узлов и механизмов двигателя внутреннего сгорания дорожно-строительных машин и тракторов

Структурное подразделение ГБПОУ «ГК г. Сызрани» - строительный профиль

Специальность - 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Этап конкурса  - внутриколледжный

Дата выполнения задания – «____»____________20_____

| № п/п | Номер участника, полученный при жеребьевке | Ф.И.О. участника конкурса | Номер группы | Итоговая оценка выполнения практического задания в баллах | Итого | Занятое место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 задание | 2 задание | 3 задание |  |  |
| Председатель жюри | ______________ |  |  |  |
|  | ______________ |  |  |  |
| Члены жюри | ______________ |  |  |  |
|  | ______________ |  |  |  |
|  | ______________ |  |  |  |