ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ»

Методическая разработка

занятия  учебной практики

ПМ 04. Выполнение работ по профессии рабочего:  19149 Токарь

Специальность:

15.02.08 Технология машиностроения

Разработала:

Преподаватель: Чебуренкова Н.В.

Урок учебной практики разработан для обучающихся по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» по профессии19149 Токарь

Данный урок является 18 уроком в разделе рабочей программы ПМ 04. и предназначен для эффективного изучения темы: «Отрезать и центровать заготовки». Использование мультимедийных презентаций на уроке позволяет сократить время усвоения нового материала, повысить познавательную активность за счет увеличения наглядности и насыщенности. Показ мастером трудовых приёмов повышает алгоритм действий и чёткость их выполнения. Представленный видео фильм показывает технику выполнения студентом центрования  отверстия с торца заготовки. Обучающиеся могут показать и закрепить свои знания по изученной теме, развить практические умения и навыки встав за рабочее место в токарной мастерской.

План урока учебной практики

ПМ 04. Выполнение работ по профессии рабочего:  19149 Токарь

Раздел 6.  Выполнять токарную обработку заготовок с точностью 7-14 квалитетам.

Тема урока: Отрезать и центровать заготовки (урок №18)

Цели урока:

Образовательные:

закрепить знания обучающихся по технике безопасности;

обеспечить усвоение технологии подготовки торцовой поверхности под сверление, научить центровать торцовую поверхность;

обеспечить усвоение основных приёмов наладки станка.

Развивающие:

содействовать развитию профессиональной значимости личностных качеств (аккуратности, ответственности, целеустремленности);

развивать умение применять теоретические знания на практике, анализировать, делать выводы.

Воспитательные:

формировать осознанную потребность в труде;

воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельности;

прививать навыки бережного отношения к инструменту и оборудованию;

формировать чувство коллективизма и взаимопомощи.

Тип урока: урок комбинированный

Материально-техническая база:

оборудование (станки токарно-винторезные модели 1А616; заточные станки); ключи для трех кулачковых самоцентрирующихся патронов и резцедержателей;

приспособления (патрон сверлильный, переходные втулки);

режущий инструмент (резцы подрезные, проходные отогнутые, центровочные сверла, спиральное сверло);

контрольно-измерительный инструмент (штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2);

персональный компьютер, проектор, мультимедийный плакат;

инструкционная технологическая документация (чертежи, тесты, карточки с задачами, маршрутные карты обработки, личные карточные по т/б);

готовое изделие - эталон, заготовки диаметром 20 мм, длиной 65 мм.

Межпредметные связи: материаловедение, технология обработки на металлорежущих станках.

Ход занятия

Организационная часть - 5 мин.

Проверка наличия учащихся, их внешнего вида.

Сообщение темы, целей и последовательности проведения занятия.

Вводный инструктаж - 40 мин. (комбинированный урок с применением информационных технологий, ассистентского контроля, балльной системы оценки качества знаний учащихся).

Формируемые компетенции:

ПК 4.5. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных  станках

ПК 4.7. Поверять качество обработки деталей.

2.1. Актуализация опорных знаний учащихся.

Используется мультимедийный плакат.

2.1.1. Блиц-опрос (фронтальная форма) ( слайд 1)

Подгруппа делиться на две бригады.

2.1.2. Решение задач по карточкам (индивидуальная форма) (слайд 2, слайд3).

2.1.3. Игра “Угадай-ка”. Черный ящик с инструментом (резцы, сверла), учащимся необходимо назвать инструмент и рассказать о его назначении.

2.1.4. Контроль знаний обучающихся по технике безопасности

2.2. Объяснение нового материала.

План изложения:

2.2.1. Рассказ с использованием информационных технологий:

- центровочные инструменты (опрос обучающихся, закрепление теоретических знаний). (слайд 5)

- основные типы центровочных отверстий; (слайд  6)

- разметка и накернивание центровочного отверстия; (слайд 7)

- сверление и зенкование центровочного отверстия; (слайд 8)

- центрование заготовки комбинированным центровочным сверлом. (слайд  9)

Промежуточный контроль:

- При подрезании торцовой поверхности резцом, какие используются подачи? (Продольная и поперечная).

- В каком приспособлении установлено центровочное сверло? (Сверлильном патроне).

- Какой подачей подаѐтся центровочное сверло к заготовке? (Продольной).

- Закрепление нового материала, просмотр видео ролика: “Центрование заготовки комбинированным центровочным сверлом”. (слайд 10)

- Дефекты при центровании заготовок; (слайд)

2.2.2. Эвристическая беседа с обучающимися.

изучение чертежа изготавливаемой детали, технических требований к нему. (слайд 12)

Промежуточный контроль:

- Из какого материала изготовлена деталь? (Из стали).

- Что такое сталь? (Сплав железа с углеродом с содержанием углерода до 2%).

- Расшифруйте марку стали – Сталь 20 (Сталь углеродистая, конструкционная, качественная с содержание углерода до 0, 20 %).

- Чему равен диаметр детали и еѐ длинна? (Диаметр - 20 мм, длинна - 60±1 мм).

- Назовите наибольший и наименьший предельно допустимые размеры. (Наибольший - 61 мм, наименьший - 59 мм).

- Размеры центровочного отверстия. (Диаметр отверстия - 2,5 мм, глубина сверления - 5 мм, угол конуса - 60°, глубина конуса - 2 мм).

- Что означает данный знак ? (Поверхность получена без удаления слоя металла или поверхность получена при изготовлении первичной заготовки, не должна обрабатываться (например, после литья, ковки, горячей штамповки и. т.п.).

- Что означает данный знак ? (Шероховатость всех поверхностей кроме указанных соответствует Ra 3,2 мкм).

- Что означает запись H12, h12? (Точность обработки всех поверхностей соответствует 12 квалитету).

- Критерии оценки практической работы; (слайд 13)

- Обсуждение технологической последовательности обработки. (слайд 14)

2.2.3. Организация работы в токарной мастерской.

выдача задания;

нормы времени на единицу изделия.

2.2.4 Демонстрация мастером производственного обучения трудовых приёмов работы, предупреждение возможных ошибок при выполнении работы

показ трудовых приёмов на токарно-винторезном станке  модели 1А616

последовательность наладки станка для обработки детали;

опасные зоны резания;

технология обработки детали;

приемы самоконтроля при изготовлении детали.

2.2.5. Распределение обучающихся по рабочим местам, по выполнению задания согласно чертежа и маршрутной карты обработки.

Самостоятельная работа учащихся - 300 мин.

- Текущий инструктаж - целевые обходы мастером п/о и бригадирами рабочих мест учащихся:

- Контроль организации рабочих мест;

- Контроль правильности заточки режущего инструмента;

- Контроль правильности выполнения приёмов и операций обработки деталей;

- Контроль соблюдения технологии изготовления детали, соответствие режимам резания;

- Контроль соблюдения технических условий работы;

- Контроль за соблюдением т/б обучающимися (замечания записываются в личные карточки по т/б);

- Приёмка и оценка выполнения работ. (слайд 15)

Заключительный инструктаж - 15 мин.

- Подвести итоги работы с участием бригадиров, (ассистентский контроль), рефлексия.

- Сообщить оценку качества работы каждого студента

- Отметить, кто из студентов добился отличного качества работы

- Разобрать наиболее характерные недочеты в работе студентов

- Уборка рабочих мест

- Подготовка материально-технической базы к следующему уроку

- Домашнее задание (опережающее): выполнить чертеж детали, чертеж усложнить: изменить диаметр отверстия – 10,5 мм, глубину сверления – 40 мм.

Мастер п/о	Чебуренкова Н.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мультимедийная   презентация урока на тему:

Отрезать и центровать заготовки

Слайд №1

Слайд №2

Слайд №3

Слайд №4

Слайд №5

Слайд №6

Слайд №7

Слайд №8

Слайд №9

Слайд №10

Слайд №11

Слайд №12

Спасибо за внимание